Dotyczy: CBR/POIR2.1/3/2017															         Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ BADANIA  DOKŁADNOŚCI  GEOMETRYCZNEJ TOKARKI

Sprawdzanie to objęte jest Polską Normą PN-93/M-55580/01 pt.: „Dokładność geometryczna obrabiarek pracujących bez obciążenia
lub w warunkach obróbki wykańczającej”, opartą na ISO/DIS-230-1.

Wymaga się, by stosowane przyrządy pomiarowe były co najmniej o klasę dokładniejsze od mierzonych wartości.

- przed przystąpieniem do badań obrabiarki, należy koniecznie ustawić/zamocować do podłoża wg zaleceń producenta i wypoziomować

- badania powinny być przeprowadzone na kompletnie zmontowanej maszynie

- podczas kontroli geometrycznej i badań wszystkie te części (np. wrzeciona), które normalnie nagrzewają się w czasie pracy maszyny i w związku z tym zmieniają swe położenie i kształt, powinny być doprowadzone do ustalonej temperatury pracy zgodnie z instrukcją producenta,

- kontrola geometryczna powinna być przeprowadzona na maszynie unieruchomionej albo pracującej bez obciążenia (na biegu jałowym).

-wyposażenie do pomiarów i badań zapewnia Dostawca obrabiarki

- przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania

Tokarka konwencjonalna:

Model………………………………

Nr seryjny………………………….

Producent…………………………..

Data produkcji……………………..

pieczęć Dostawcy

…………………….., dnia ………………				……………………………………………

(miejscowość, data)							podpis czytelny  Dostawcy

Protokół z badań dokładności geometrycznej

Symbol tokarki. . . . . . . . . . . . . Rozstaw kłów DC . . . . . . . . . . . . . . Średnica przelotu nad łożem - Da . . . . . . . . . .Nr fabryczny . . . . . . . . . . .

| Nr | Szkic | Wielkość sprawdzana | Przyrządy pomiarowe | Odchyłka [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dopuszczalna | zmierzona |
| 1 |  | Pomiar bicia kła wrzeciennika | Czujnik o wartości działki elementarnej 0.001 | 0.015 |  |
| 2 |  | Pomiar bicia czołowej powierzchni kołnierza wrzeciona | Czujnik o działce elementarnej 0.001 | 0.02 |  |
| 3 |  | Pomiar bicia zewnętrznej powierzchni centrującej końcówki wrzeciona | Czujnik o wartości działki elementarnej 0.001 | 0.01 |  |
| 4 |  | Pomiar bicia promieniowego wewnętrznej powierzchni otworu wrzeciona a) przy czole wrzeciona b) w odległości równej Da/2 ale nie większej niż 300mm | Trzpień pomiarowy, czujnik o wartości działki elementarnej 0.001 | a) 0.01 b) 0.02 na długości pomiarowej 300mm |  |

| Nr | Szkic | Wielkość sprawdzana | Przyrządy pomiarowe | Odchyłka [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dop. | zm. |
| 5 |  | Sprawdzenie równoległości osi wrzeciona do przesuwu suportu wzdłużnego w płaszczyźnie a) poziomej b) pionowej | Trzpień po-miarowy, czujnik o wartości działki elementarnej 0.001 | a) 0.015/300 w kierunku do przodu b) 0.02/300 w kierunku do góry |  |
| 6 |  | Sprawdzenie równoległości osi wrzeciona do przesuwu sań narzędziowych w płaszczyźnie pionowej | Trzpień po-miarowy, czujnik o wartości działki elementarnej 0.001, | 0.04/300 |  |
| 7 |  | Sprawdzenie równoległości przesuwu tulei konika do przesuwu suportu w płaszczyźnie a) poziomej b) pionowej | Trzpień pomiarowy, czujnik o wartości działki elementarnej 0.001, przymiar kreskowy | a) 0.015/100 w kierunku do przodu b) 0.02/100 w kierunku do góry |  |
| 8 |  | Sprawdzenie równoległości osi stożkowego otworu tulei konika do przesuwu suportu na długości Da/4 lub równej 300mm w płaszczyźnie a)poziomej b) pionowej | Trzpień pomiarowy, czujnik o wartości działki elementarnej 0.001, | a) 0.03/300 w kierunku do przodu b) 0.03/300 w kierunku do góry |  |
| Nr | Szkic | Wielkość sprawdzana | Przyrządy pomiarowe | Odchyłka [mm] |
|  |  |  |  | dop. | zm. |
| 9 |  | Sprawdzenie różnicy wysokości osi wrzeciona i osi konika | Trzpień pomiarowy, czujnik o działce elementarnej 0.001, | 0.04 oś konika wyżej niż oś wrzeciona |  |
| 10 |  | Sprawdzenie prostoliniowości przesuwu suportu wzdłużnego w płaszczyźnie poziomej | Trzpień pomiarowy L=500, czujnik o wartości działki elementarnej 0.001, | 0.02/500 |  |
| 11 |  | Dokładność robocza przy toczeniu [wałek stalowy gat.45 o średnicy ø50±5mm] kołowa walcowa | czujnik o działce elementarnej 0.001, | Kl. chropowatości Ra 1,25-0,32 a) 0,01mm b) 0,04mm l=300mm wolny koniec może być tylko cieńszy |  |
| UWAGI |  |  |  |  |